- Materiais e Equipamentos

EPI’s

EPIs Protetor Auricular (tipo plug – lavável) Calçado de segurança com biqueira de aço Óculos de Segurança Luvas de Raspa de couro Capacete de Segurança com JugulaR EPI’s Específicos: Capacete de jatista com ar mandado Blusão de raspa Calça de raspa Proteção respiratória

Materiais/ Equipamentos

Mangueira de jato, Jato de granalha Granalha.

- - Objetivo: Operação de Jato de Granalha com segurança.

- - Descrições das Atividades

3.1 Inspecionar todos os itens e fazer o check-list do jato de granalha

| Fator de Risco | Risco | Consequência | Medidas de Segurança |
| --- | --- | --- | --- |
| NA | NA | NA | NA |

  - Abastecer o tambor de granalha

| Fator de Risco | Risco | Consequência | Medidas de Segurança |
| --- | --- | --- | --- |
| Granalha Poeiras | Queda de mesmo nível Atingido por, Contato com; | Ferimento, Escoriações, Arranhões, Fratura Doenças pulmonares | Utilizar todos os EPIs necessários para a atividade. |

  - Posicionamento de peças para jateamento com uso de empilhadeira e manual

| Fator de Risco | Risco | Consequência | Medidas de Segurança |
| --- | --- | --- | --- |
| Ergonomia, Empilhadeira Peças, | Postura; Movimento brusco, Queda de mesmo nível Atingido por, Contato com, Prensamento Queda de mesmo nível | Comprometimento Sistema musculoesquelético, Lombalgia, Ferimento, Escoriações, Arranhões, Fratura; Contusões, Fatalidade, | Estar capacitado para operação de jato, Estar sempre com atenção na movimentação da empilhadeira Não utilizar de movimentos bruscos, Utilizar todos os EPIs necessários para a atividade. |

  - Jatear peças

| Fator de Risco | Risco | Consequência | Medidas de Segurança |
| --- | --- | --- | --- |
| Ergonomia, Mangueira, Pouca visibilidade, Peças, Granalha. | Queda de mesmo nível, Atingido por, Contato com, Prensamento, Postura | Comprometimento Sistema musculoesquelético, Lombalgia, Ferimento, Escoriações, Arranhões, Fratura; Contusões, Fatalidade, | Estar capacitado para operação de jato, Estar sempre com atenção na movimentação da empilhadeira Não utilizar de movimentos bruscos, Utilizar todos os EPIs necessários para a atividade, Manter um vigia durante o jateamento. |

  - Limpeza da granalha sobre as peças com ar comprimido.

| Fator de Risco | Risco | Consequência | Medidas de Segurança |
| --- | --- | --- | --- |
| Ar comprimido, Mangueira, Peças | Queda de mesmo nível, Atingido por, Contato com, Prensamento, | Ferimento, Escoriações, Fratura; Contusões, | Utilizar todos os EPIs necessários para a atividade, Não utilizar ar comprimido para limpeza da roupa. Atenção na execução da atividade |

  - Remover as peças para área de pintura com empilhadeira ou manualmente

| Fator de Risco | Risco | Consequência | Medidas de Segurança |
| --- | --- | --- | --- |
| Ergonomia, Empilhadeira Peças, | Postura; Movimento brusco, Queda de mesmo nível Atingido por, Contato com, Prensamento Queda de mesmo nível | Comprometimento Sistema musculoesquelético, Lombalgia, Ferimento, Escoriações, Arranhões, Fratura; Contusões, Fatalidade, | Estar capacitado para operação de jato, Estar sempre com atenção na movimentação da empilhadeira Não utilizar de movimentos bruscos, Utilizar todos os EPIs necessários para a atividade. |

  - Limpeza do porão do jato de granalha (área restrita)

| Fator de Risco | Risco | Consequência | Medidas de Segurança |
| --- | --- | --- | --- |
| Ergonomia, Pá, Colher de pedreiro, Talhadeira, Marreta, Pendente | Postura; Queda de mesmo nível e nível diferente Contato com, Batida contra | Comprometimento Sistema musculoesquelético, Lombalgia, Ferimento, Escoriações, Arranhões, Fratura; Contusões | Estar capacitado para operação de jato, Utilizar todos os EPIs necessários para a atividade, Preencher APR para a atividade |

- Resultados Esperados:

Realização da atividade de jateamento, com segurança.

- Meio Ambiente.

| Fator de Risco | Risco | Medidas de Segurança |
| --- | --- | --- |
| Geração de poeiras | Contaminação do ar | Manter o despoeirador em funcionamento |

- Ação Imediata para Correção

| ANOMALIAS | POSSÍVEIS CAUSAS | SOLUÇÕES |
| --- | --- | --- |
| Caso encontre alguma dificuldade para a realização da atividade de jateamento | Diversas | Deverá ser aberta uma nota M1 no SAP para a devida correção. |
| Travamento do elevador de caneca | Excesso de granalha Restos de material impregnado na peça | Fazer limpeza no elevador |
| Ocorrência de incidente de segurança, saúde ocupacional, meio ambiente e qualidade. | Não cumprimento de padrões / procedimentos. | Parar a atividade e comunicar a supervisão; Verificar se o padrão operacional foi seguido corretamente; Caso na investigação do acidente /incidente for constatado falha no procedimento, fazer a revisão e avaliação seguindo os procedimentos do PGI 39 Avaliação de Risco e treinar os colaboradores envolvidos na atividade. |