|  | Análise Preliminar de Risco – APR APR-001 – Poda e destoca de árvores |
| --- | --- |
| Área: xxxxxxxxxx | Setor: Pátio | Equipamentos: Caminhão; moto-serras, serras manuais, Serrote corta galho, Machadinha, machado, facão, foice, marreta, tirfor, cordas, escadas, cabo de aço, Alicate, Martelo |
| Serviço a executar: Poda e remoção completa de árvores |  |
| Empresa: | Sub-contratada: |
| Atividade | Risco | Medidas Preventiva |
| Transporte dos materiais até a frente de trabalho. | - Cortes, batidas e prensamentos de membros. - Queda de mesmo nível. - Queda de materiais. | - Uso de luvas de proteção. Não ficar embaixo de cargas suspensas. Não deixar mãos e pés embaixo de peças. - Manter a área de trabalho organizada, limpa e desobstruída. - Isolar e ou sinalizar o local com fitas de sinalização. Não permanecer embaixo de carga suspensa. Não permitir que pessoas que não façam parte do processo fiquem próxima da área de carga e descarga. |
| Desligamento de equipamentos energizados existentes no local. | - Choque elétrico - Danos materiais | - O desligamento dos equipamentos existentes no local será efetuado pela Manutenção Predial da PUC ,bem como a retirada de materiais existentes no local. - Para desligamento de fontes de energia elétrica o profissional terá que ser devidamente habilitado e fazer uso dos equipamentos de proteção individual de acordo com a NR-10. |
| Queda de mesmo nível ou diferentes níveis | - Ferimento corto-contuso; - Lesões osteomusculares. | - Treinamento; - Uso de EPI´s básicos: Capacete com jugular, botina de segurança com biqueira de aço e perneira; Cinto de segurança tipo paraquedista com talabartes duplos. - Não correr - Nos Diálogos Diários de Segurança alertar sobre os riscos; - Manter ferramentas sempre amarradas. |
| Utilização de ferramentas cortantes | - Lesões e cortes; - Contaminação | - Uso de EPI´s básicos; - Em DDS alertar sobre os riscos; - Verificação constante das condições das ferramentas. - Facão deverá ficar em bainha quando não utilizado; - Ordem e limpeza. - Inspeção prévia das ferramentas e equipamentos |
| Transporte manual de equipamentos e materias | - Estresse; - Fadiga; - Lesões Osteomusculares | - Treinamento; - Descanso periódico; - Em DDS alertar sobre os riscos |
| Operação com motoserra no pré corte, corte e pós corte de árvores | - Lesões; - Óbito. | - Treinamentos, ler o manual de instruções do equipamento; - Uso de EPI´s adequados: capacete (com viseira), óculos proteção, protetor auricular (concha acoplada capacete), calça resistente à corte, luvas resistente à corte, botina com biqueira de aço e perneiras com alma de aço; Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo. - Verificar sempre as condições do equipamento: freio manual de corrente, pino pega corrente, protetor de mão direita, protetor de mão esquerda e trava de segurança do acelerador - Antes do corte escolher a direção de tombamento e da rota de fuga (contrário à tendência de queda), visualizar/localizar o companheiro de trabalho; - Usar das técnicas de corte apropriada (aprendida em curso); - Observar a velocidade e direção do vento; - Manter sempre o cinto acoplado no cabo-guia, - Em DDS alertar sobre os riscos; |
| Projeção de partículas (destoca) | Projeção de partículas sólidas nos olhos (solo e madeira) | - Mesmo procedimento para operação de motosserra |
| Queda de árvores, galhos | - Lesões graves; - Óbitos. | - Treinamento; - Abrir rotas de fuga no sentido contrário ao sentido da queda |
| Atropelamento (local e rua) | - Lesões graves; - Óbitos. | -Treinamento; - Vistoria diária dos equipamentos; - Manter distância segura durante a movimentação das máquinas e veículos; - Usar EPIs básicos; - Sinalizar o local da movimentação; - Alertar sobre os riscos em DDS |
| Ruído e vibrações | - Lesão nos ouvidos; - Surdez; - Doenças músculo esqueléticas; - Problemas de circulação | - DDS alertar sobre o risco; - Equipamento em condições de uso, verificar através de inspeção prévia - Uso correto do EPI (protetor auricular) |
| Tombamento e transbordamento de material | - Risco de outros acidentes: - Colisão; - Lesões; - Óbito. | - Realizar manutenção e/ou substituição do caminhão. - Vistoria diária dos equipamentos - Planejar e inspecionar o carregamento e rota de transporte dos materiais. - Amarrar e cobrir a carga para o transporte. |
| Colisão de veículos | - Perda do equipamento; - Lesões; - Óbito. | - Treinamentos; - Atitude de segurança - Vistoria diária do veículo; - Respeitar a velocidade permitida. - Atenção ao abrir a porta e caminhar próximo ao veículo - - Em DDS alertar sobre os riscos; |
| Utilização de escadas | - Quedas; - Lesões; - Óbito. | - Treinamento; - Uso dos EPI's adequados: Capacete com jugular, botina de segurança com biqueira de aço e perneira; Cinto de segurança tipo paraquedista com talabartes duplos. - Amarrar a escada; - Em DDS alertar sobre os riscos dos trabalhos em altura. |
| OBSERVAÇÕES: Todos os trabalhadores relacionados nesta APR deverão estar utilizando os seguintes equipamentos de proteção individual: Calçado de proteção, capacete de proteção com jugular, óculos de proteção lente transparente (em caso de exposição ao sol, utilizar lente verde), protetor auricular quando utilizar equipamentos que produzem ruído, luvas de proteção e ao executar trabalhos em altura superior a 2 metros utilizar cinto de segurança tipo pára-quedista com 2 talabartes, e estar sempre acoplado à estrutura ou cabo guia. Proibido a execução de trabalhos sobrepostos. Em caso de dúvidas quanto aos procedimentos de trabalho entrar em contato com o responsável pela obra. É terminantemente proibido executar trabalhos em altura que sofram interferências de intempéries como chuvas ou ventos fortes. Sempre que houver trabalhos em altura, a área embaixo deverá ser isolada e sinalizada. Fazer inspeções periódicas nas cordas a serem utilizadas na tarefa. Todos os colaboradores que participam destas atividades receberam treinamento, evidenciado no verso desta APR. Esta análise preliminar de risco deverá estar na frente de trabalho. |
| Responsável pela empresa:___________________ Responsável pelo serviço:_________________________________________________ Téc. de Segurança responsável pela elaboração da APR: Darcy Mendes do Nascimento – Reg nº nononononono Data: 01/07/2011 |
| Assinatura dos colaboradores que executarão as tarefas analisadas nesta APR |
| Nome | Função | Assinatura |
| nononononononononono |  |  |
| nononononononononono |  |  |
| nononononononononono |  |  |
| nononononononononoo |  |  |