P.P.R.P.S

# PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS EM PRENSAS E SIMILARES

1 – IDENTIFICAÇÃO

EMPRESA:.

ENDEREÇO: RUA

BAIRRO

CIDADE:

CNAE:

GRAU DE RISCO:

CNPJ:

RESPONSÁVEL:

2 – ATIVIDADE DA EMPRESA

3 – COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA

Este programa está composto pelas seguintes etapas:

4 – O plano de manutenção do equipamento;

5 – O programa de troca de estampos

6 – Responsabilidade

7 – Procedimentos

8 – Treinamento

9 -  Identificação da Prensa

10- Cronograma de Correção

11- Procedimentos de segurança em prensas

12- Recomendações

13- Aprovação

-x- Anexo-1

Data

## ___________________________________________

Engenheiro de segurança

## CREA

4 – PLANO DE MANUTENÇÃO

A empresa ........... faz os seguintes tipos de manutenção:

- Preventiva

São conferidos os itens de maior importância da máquina, do ponto de vista de produção e segurança do operador.

- Preditiva

São adicionados elementos que aumentem a segurança do operador.

- Corretiva

É a troca de peças que será feita para tornar a funcionar o equipamento que teve a quebra brusca e parou de funcionar.

PLANO DE MANUTENÇÃO

Cada equipamento possui ficha de manutenção individualizada, onde constam os principais dados dos equipamentos e de quem realizou os serviços de manutenção.

5 – PROGRAMA DE TROCAS DE ESTAMPOS

5.1 – Transporte

Os estampos são transportados em carrinho com rodas próprias para esta finalidade.

5.2 – Armazenamento

Os estampos são armazenados em prateleiras previamente preparadas para tal fim.

5.3 – Colocação e fixação

Os estampos são fixados às prensas utilizando-se de prisioneiros, porcas e parafusos em bom estado de conservação e em número suficiente para garantir a segurança do operador. Durante a fixação serão utilizados calços apropriados.

5.4 – Procedimento para troca de Estampos.

Há um procedimento específico para troca de estampos, no anexo 1

6- RESPONSABILIDADE

6.1 – Do Mecânico

- Fazer um estudo prévio do estampo a ser trocado.

- Manter a área livre, retirando materiais do redor da máquina.

- Preparar o material necessário para a execução do trabalho de troca, antecipadamente (chave, porcas, parafusos, prisioneiros, etc...)

- Afastar todas as pessoas do local.

- Manter o carrinho de ferramentas organizado e com todas as ferramentas necessárias, em perfeito estado.

- Usar os prisioneiros corretos em cada operação.

7 – PROCEDIMENTOS

Os procedimentos para operar prensas e os equipamentos similares foram implantados para todos os funcionários. Cada funcionário recebeu orientação individual conforme comprovantes em anexo.

8 – TREINAMENTO

O treinamento para operar prensas deve ser aplicado a todos os funcionários que operam prensas, seja ele operador de prensa ou ajudante. Deve obedecer ao programa abaixo estabelecido e deve ser reaplicado anualmente. A lista de presença do presente curso encontra-se anexo.

8.1 – PROGRAMA:

- Prensa e/ou equipamento similar

- Principio de funcionamento

- Sistema de proteção

- Possibilidade de falhas do equipamento

- Responsabilidade do operador

- Responsabilidade da chefia imediata

- Riscos na movimentação e troca dos estampos e matrizes

- Calços de proteção

| COMPROVANTE DE TREINAMENTO Eu, abaixo assinado, declaro ter recebido treinamento para operadores de prensas na presente data, conforme estabelece o P.P.R.P.S – Programa de Prevenção de Riscos em Prensas e Similares. |
| --- |
| LISTA DE PRESENÇA |
| DATA |  |
| LOCAL |  |
| HORÁRIO |  |
| INSTRUTOR |  |
| CHAPA | NOME | FUNÇÃO | ASSINATURA |

| 9- IDENTIFICAÇÃO: S2 |
| --- |
| EQUIPAMENTO | PRENSA FREIO FRICÇÃO | FABRICANTE | MABU |
| ALIMENTAÇÃO | AUTOMÁTICA | MODELO | SKF |
| CAPACIDADE | 12 TON | ANO FAB. | 2007 |
| LOCAL | PRODUÇÃO | NÚMERO DE SÉRIE | 12211 |

| SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO | ATENDE AO PPRPS ? | NÃO SE APLICA |
| --- | --- | --- |
| 1.3- Calços de segurança pintados na cor laranja? | NÃO |  |
| 1.4- Ferramenta Fechada? | SIM |  |
| 1.5- Enclausuramento da zona de prensagem que não permite o ingresso da mão do operador? | NÃO |  |
| 1.6- Mão Mecânica? |  | X |
| 1.7- Sistema de Gaveta? |  | X |
| 1.8- Sistema de alimentação por gravidade? |  | X |
| 1.9- Sistema de alimentação por remoção pneumática? |  | X |
| 1.10- Sistema de bandeja rotativa? |  | X |
| 1.11- Foto-célula ou cortina de luz? |  | X |
| 1.12- Comando bi-manual com simultaneidade? |  | X |
| 1.13- Transportador de alimentação? | SIM |  |
| 1.14- Pinças magnéticas/mecânicas? |  | X |
| 1.15-Tenazes? |  | X |
| 1.16- Parada imediata do martelo antes do PMI quando retirada a mão de um dos botões do bi-manual? |  | X |
| 1.17- Circuitos de comando com duplo canal? |  | X |
| 1.18- Tem plano de manutenção? | SIM |  |
| 1.19- Válvula de segurança específica para prensas? |  | X |
| 1.20- Caixa de proteção nos pedais, Acionamento pneumático? |  | X |
| 1.21- Proteção para trabalho em altura (acima de 2m) ? |  | X |
| 1.22- Botão de emergência em todos os pontos de acesso? | SIM |  |
| 1.23- Grades de proteção para acesso? |  | X |
| 1.24- Proteção de bielas ( engate por chavetas) ? |  | X |
| 1.25 – Proteção total da roldana e correia |  | X |

| 9.1- IDENTIFICAÇÃO: S3 |
| --- |
| EQUIPAMENTO | PRENSA FREIO FRICÇÃO | FABRICANTE | MABU |
| ALIMENTAÇÃO | AUTOMÁTICA | MODELO | SKF |
| CAPACIDADE | 12 TON | ANO FAB. | 2007 |
| LOCAL | PRODUÇÃO | NÚMERO DE SÉRIE | 12219 |

| SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO | ATENDE AO PPRPS ? | NÃO SE APLICA |
| --- | --- | --- |
| 1.3- Calços de segurança pintados na cor laranja? | NÃO |  |
| 1.4- Ferramenta Fechada? | SIM |  |
| 1.5- Enclausuramento da zona de prensagem que não permite o ingresso da mão do operador? | NÃO |  |
| 1.6- Mão Mecânica? |  | X |
| 1.7- Sistema de Gaveta? |  | X |
| 1.8- Sistema de alimentação por gravidade? |  | X |
| 1.9- Sistema de alimentação por remoção pneumática? |  | X |
| 1.10- Sistema de bandeja rotativa? |  | X |
| 1.11- Foto-célula ou cortina de luz? |  | X |
| 1.12- Comando bi-manual com simultaneidade? |  | X |
| 1.13- Transportador de alimentação? | SIM |  |
| 1.14- Pinças magnéticas/mecânicas? |  | X |
| 1.15-Tenazes? |  | X |
| 1.16- Parada imediata do martelo antes do PMI quando retirada a mão de um dos botões do bi-manual? |  | X |
| 1.17- Circuitos de comando com duplo canal? |  | X |
| 1.18- Tem plano de manutenção? | SIM |  |
| 1.19- Válvula de segurança específica para prensas? |  | X |
| 1.20- Caixa de proteção nos pedais, Acionamento pneumático? |  | X |
| 1.21- Proteção para trabalho em altura (acima de 2m) ? |  | X |
| 1.22- Botão de emergência em todos os pontos de acesso? | SIM |  |
| 1.23- Grades de proteção para acesso? |  | X |
| 1.24- Proteção de bielas ( engate por chavetas) ? |  | X |
| 1.25 – Proteção total da roldana e correia |  | X |

| 9.2- IDENTIFICAÇÃO: S4 |
| --- |
| EQUIPAMENTO | PRENSA FREIO FRICÇÃO | FABRICANTE | MABU |
| ALIMENTAÇÃO | AUTOMÁTICA | MODELO | SKF |
| CAPACIDADE | 12 TON | ANO FAB. | 2008 |
| LOCAL | PRODUÇÃO | NÚMERO DE SÉRIE | 12242 |

| SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO | ATENDE AO PPRPS ? | NÃO SE APLICA |
| --- | --- | --- |
| 1.3- Calços de segurança pintados na cor laranja? | NÃO |  |
| 1.4- Ferramenta Fechada? | SIM |  |
| 1.5- Enclausuramento da zona de prensagem que não permite o ingresso da mão do operador? | SIM |  |
| 1.6- Mão Mecânica? |  | X |
| 1.7- Sistema de Gaveta? |  | X |
| 1.8- Sistema de alimentação por gravidade? |  | X |
| 1.9- Sistema de alimentação por remoção pneumática? |  | X |
| 1.10- Sistema de bandeja rotativa? |  | X |
| 1.11- Foto-célula ou cortina de luz? |  | X |
| 1.12- Comando bi-manual com simultaneidade? |  | X |
| 1.13- Transportador de alimentação? | SIM |  |
| 1.14- Pinças magnéticas/mecânicas? |  | X |
| 1.15-Tenazes? |  | X |
| 1.16- Parada imediata do martelo antes do PMI quando retirada a mão de um dos botões do bi-manual? |  | X |
| 1.17- Circuitos de comando com duplo canal? |  | X |
| 1.18- Tem plano de manutenção? | SIM |  |
| 1.19- Válvula de segurança específica para prensas? |  | X |
| 1.20- Caixa de proteção nos pedais, Acionamento pneumático? |  | X |
| 1.21- Proteção para trabalho em altura (acima de 2m) ? |  | X |
| 1.22- Botão de emergência em todos os pontos de acesso? | SIM |  |
| 1.23- Grades de proteção para acesso? |  | X |
| 1.24- Proteção de bielas ( engate por chavetas) ? |  | X |
| 1.25 – Proteção total da roldana e correia |  | X |

| 9.3- IDENTIFICAÇÃO: S5 |
| --- |
| EQUIPAMENTO | PRENSA FREIO FRICÇÃO | FABRICANTE | MABU |
| ALIMENTAÇÃO | AUTOMÁTICA | MODELO | SKF |
| CAPACIDADE | 12 TON | ANO FAB. | 2006 |
| LOCAL | PRODUÇÃO | NÚMERO DE SÉRIE | 12150 |

| SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO | ATENDE AO PPRPS ? | NÃO SE APLICA |
| --- | --- | --- |
| 1.3- Calços de segurança pintados na cor laranja? | NÃO |  |
| 1.4- Ferramenta Fechada? | SIM |  |
| 1.5- Enclausuramento da zona de prensagem que não permite o ingresso da mão do operador? | SIM |  |
| 1.6- Mão Mecânica? |  | X |
| 1.7- Sistema de Gaveta? |  | X |
| 1.8- Sistema de alimentação por gravidade? |  | X |
| 1.9- Sistema de alimentação por remoção pneumática? |  | X |
| 1.10- Sistema de bandeja rotativa? |  | X |
| 1.11- Foto-célula ou cortina de luz? |  | X |
| 1.12- Comando bi-manual com simultaneidade? |  | X |
| 1.13- Transportador de alimentação? | SIM |  |
| 1.14- Pinças magnéticas/mecânicas? |  | X |
| 1.15-Tenazes? |  | X |
| 1.16- Parada imediata do martelo antes do PMI quando retirada a mão de um dos botões do bi-manual? |  | X |
| 1.17- Circuitos de comando com duplo canal? |  | X |
| 1.18- Tem plano de manutenção? | SIM |  |
| 1.19- Válvula de segurança específica para prensas? |  | X |
| 1.20- Caixa de proteção nos pedais, Acionamento pneumático? |  | X |
| 1.21- Proteção para trabalho em altura (acima de 2m) ? |  | X |
| 1.22- Botão de emergência em todos os pontos de acesso? | SIM |  |
| 1.23- Grades de proteção para acesso? |  | X |
| 1.24- Proteção de bielas ( engate por chavetas) ? |  | X |
| 1.25 – Proteção total da roldana e correia |  | X |

| 9.4- IDENTIFICAÇÃO: S6 |
| --- |
| EQUIPAMENTO | PRENSA FREIO FRICÇÃO | FABRICANTE | MABU |
| ALIMENTAÇÃO | AUTOMÁTICA | MODELO | SKF |
| CAPACIDADE | 12 TON | ANO FAB. | 2006 |
| LOCAL | PRODUÇÃO | NÚMERO DE SÉRIE | 12151 |

| SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO | ATENDE AO PPRPS ? | NÃO SE APLICA |
| --- | --- | --- |
| 1.3- Calços de segurança pintados na cor laranja? | NÃO |  |
| 1.4- Ferramenta Fechada? | SIM |  |
| 1.5- Enclausuramento da zona de prensagem que não permite o ingresso da mão do operador? | SIM |  |
| 1.6- Mão Mecânica? |  | X |
| 1.7- Sistema de Gaveta? |  | X |
| 1.8- Sistema de alimentação por gravidade? |  | X |
| 1.9- Sistema de alimentação por remoção pneumática? |  | X |
| 1.10- Sistema de bandeja rotativa? |  | X |
| 1.11- Foto-célula ou cortina de luz? |  | X |
| 1.12- Comando bi-manual com simultaneidade? |  | X |
| 1.13- Transportador de alimentação? | SIM |  |
| 1.14- Pinças magnéticas/mecânicas? |  | X |
| 1.15-Tenazes? |  | X |
| 1.16- Parada imediata do martelo antes do PMI quando retirada a mão de um dos botões do bi-manual? |  | X |
| 1.17- Circuitos de comando com duplo canal? |  | X |
| 1.18- Tem plano de manutenção? | SIM |  |
| 1.19- Válvula de segurança específica para prensas? |  | X |
| 1.20- Caixa de proteção nos pedais, Acionamento pneumático? |  | X |
| 1.21- Proteção para trabalho em altura (acima de 2m) ? |  | X |
| 1.22- Botão de emergência em todos os pontos de acesso? | SIM |  |
| 1.23- Grades de proteção para acesso? |  | X |
| 1.24- Proteção de bielas ( engate por chavetas) ? |  | X |
| 1.25 – Proteção total da roldana e correia |  | X |

| 9.5- IDENTIFICAÇÃO: S7 |
| --- |
| EQUIPAMENTO | PRENSA FREIO FRICÇÃO | FABRICANTE | MABU |
| ALIMENTAÇÃO | AUTOMÁTICA | MODELO | SKF |
| CAPACIDADE | 12 TON | ANO FAB. | 2005 |
| LOCAL | PRODUÇÃO | NÚMERO DE SÉRIE | 12129 |

| SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO | ATENDE AO PPRPS ? | NÃO SE APLICA |
| --- | --- | --- |
| 1.3- Calços de segurança pintados na cor laranja? | NÃO |  |
| 1.4- Ferramenta Fechada? | SIM |  |
| 1.5- Enclausuramento da zona de prensagem que não permite o ingresso da mão do operador? | SIM |  |
| 1.6- Mão Mecânica? |  | X |
| 1.7- Sistema de Gaveta? |  | X |
| 1.8- Sistema de alimentação por gravidade? |  | X |
| 1.9- Sistema de alimentação por remoção pneumática? |  | X |
| 1.10- Sistema de bandeja rotativa? |  | X |
| 1.11- Foto-célula ou cortina de luz? |  | X |
| 1.12- Comando bi-manual com simultaneidade? |  | X |
| 1.13- Transportador de alimentação? | SIM |  |
| 1.14- Pinças magnéticas/mecânicas? |  | X |
| 1.15-Tenazes? |  | X |
| 1.16- Parada imediata do martelo antes do PMI quando retirada a mão de um dos botões do bi-manual? |  | X |
| 1.17- Circuitos de comando com duplo canal? |  | X |
| 1.18- Tem plano de manutenção? | SIM |  |
| 1.19- Válvula de segurança específica para prensas? |  | X |
| 1.20- Caixa de proteção nos pedais, Acionamento pneumático? |  | X |
| 1.21- Proteção para trabalho em altura (acima de 2m) ? |  | X |
| 1.22- Botão de emergência em todos os pontos de acesso? | SIM |  |
| 1.23- Grades de proteção para acesso? |  | X |
| 1.24- Proteção de bielas ( engate por chavetas) ? |  | X |
| 1.25 – Proteção total da roldana e correia |  | X |

| 9.6- IDENTIFICAÇÃO: S8 |
| --- |
| EQUIPAMENTO | PRENSA EXCENTRICA | FABRICANTE | MABU |
| ALIMENTAÇÃO | AUTOMÁTICA | MODELO | 12TF |
| CAPACIDADE | 12 TON | ANO FAB. | 2002 |
| LOCAL | PRODUÇÃO | NÚMERO DE SÉRIE | 6352 |

| SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO | ATENDE AO PPRPS ? | NÃO SE APLICA |
| --- | --- | --- |
| 1.3- Calços de segurança pintados na cor laranja? | NÃO |  |
| 1.4- Ferramenta Fechada? | SIM |  |
| 1.5- Enclausuramento da zona de prensagem que não permite o ingresso da mão do operador? | NÃO |  |
| 1.6- Mão Mecânica? |  | X |
| 1.7- Sistema de Gaveta? |  | X |
| 1.8- Sistema de alimentação por gravidade? |  | X |
| 1.9- Sistema de alimentação por remoção pneumática? |  | X |
| 1.10- Sistema de bandeja rotativa? |  | X |
| 1.11- Foto-célula ou cortina de luz? |  | X |
| 1.12- Comando bi-manual com simultaneidade? |  | X |
| 1.13- Transportador de alimentação? | SIM |  |
| 1.14- Pinças magnéticas/mecânicas? |  | X |
| 1.15-Tenazes? |  | X |
| 1.16- Parada imediata do martelo antes do PMI quando retirada a mão de um dos botões do bi-manual? |  | X |
| 1.17- Circuitos de comando com duplo canal? |  | X |
| 1.18- Tem plano de manutenção? | SIM |  |
| 1.19- Válvula de segurança específica para prensas? |  | X |
| 1.20- Caixa de proteção nos pedais, Acionamento pneumático? |  | X |
| 1.21- Proteção para trabalho em altura (acima de 2m) ? |  | X |
| 1.22- Botão de emergência em todos os pontos de acesso? | SIM |  |
| 1.23- Grades de proteção para acesso? |  | X |

| 9.6.1- IDENTIFICAÇÃO: S8 |
| --- |
| EQUIPAMENTO | PRENSA EXCENTRICA | FABRICANTE | MABU |
| ALIMENTAÇÃO | AUTOMÁTICA | MODELO | 12TF |
| CAPACIDADE | 12 TON | ANO FAB. | 2002 |
| LOCAL | PRODUÇÃO | NÚMERO DE SÉRIE | 6352 |

| SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO | ATENDE AO PPRPS ? | NÃO SE APLICA |
| --- | --- | --- |
| 1.24- Proteção de bielas ( engate por chavetas) ? | NÃO |  |
| 1.25 – Proteção total da roldana e correia | NÃO |  |

| 9.7- IDENTIFICAÇÃO: S9 |
| --- |
| EQUIPAMENTO | PRENSA FREIO FRICÇÃO | FABRICANTE | MABU |
| ALIMENTAÇÃO | AUTOMÁTICA | MODELO | SKF |
| CAPACIDADE | 12 TON | ANO FAB. | 1965 |
| LOCAL | PRODUÇÃO | NÚMERO DE SÉRIE | 5718 |

| SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO | ATENDE AO PPRPS ? | NÃO SE APLICA |
| --- | --- | --- |
| 1.3- Calços de segurança pintados na cor laranja? | NÃO |  |
| 1.4- Ferramenta Fechada? | SIM |  |
| 1.5- Enclausuramento da zona de prensagem que não permite o ingresso da mão do operador? | NÃO |  |
| 1.6- Mão Mecânica? |  | X |
| 1.7- Sistema de Gaveta? |  | X |
| 1.8- Sistema de alimentação por gravidade? |  | X |
| 1.9- Sistema de alimentação por remoção pneumática? |  | X |
| 1.10- Sistema de bandeja rotativa? |  | X |
| 1.11- Foto-célula ou cortina de luz? |  | X |
| 1.12- Comando bi-manual com simultaneidade? |  | X |
| 1.13- Transportador de alimentação? | SIM |  |
| 1.14- Pinças magnéticas/mecânicas? |  | X |
| 1.15-Tenazes? |  | X |
| 1.16- Parada imediata do martelo antes do PMI quando retirada a mão de um dos botões do bi-manual? |  | X |
| 1.17- Circuitos de comando com duplo canal? |  | X |
| 1.18- Tem plano de manutenção? | SIM |  |
| 1.19- Válvula de segurança específica para prensas? |  | X |
| 1.20- Caixa de proteção nos pedais, Acionamento pneumático? |  | X |

| 9.7.1- IDENTIFICAÇÃO: S9 |
| --- |
| EQUIPAMENTO | PRENSA FREIO FRICÇÃO | FABRICANTE | MABU |
| ALIMENTAÇÃO | AUTOMÁTICA | MODELO | SKF |
| CAPACIDADE | 12 TON | ANO FAB. | 1965 |
| LOCAL | PRODUÇÃO | NÚMERO DE SÉRIE | 5718 |

| SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO | ATENDE AO PPRPS ? | NÃO SE APLICA |
| --- | --- | --- |
| 1.21- Proteção para trabalho em altura (acima de 2m) ? |  | X |
| 1.22- Botão de emergência em todos os pontos de acesso? | SIM |  |
| 1.23- Grades de proteção para acesso? |  | X |
| 1.24- Proteção de bielas ( engate por chavetas) ? | NÃO |  |
| 1.25 – Proteção total da roldana e correia | NÃO |  |

| 9.8- IDENTIFICAÇÃO: C01 |
| --- |
| EQUIPAMENTO | PRENSA FREIO FRICÇÃO | FABRICANTE | MABU |
| ALIMENTAÇÃO | AUTOMÁTICA | MODELO | 25VPM |
| CAPACIDADE | 12 TON | ANO FAB. | 2004 |
| LOCAL | PRODUÇÃO | NÚMERO DE SÉRIE | 12081 |

| SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO | ATENDE AO PPRPS ? | NÃO SE APLICA |
| --- | --- | --- |
| 1.3- Calços de segurança pintados na cor laranja? | NÃO |  |
| 1.4- Ferramenta Fechada? | SIM |  |
| 1.5- Enclausuramento da zona de prensagem que não permite o ingresso da mão do operador? | SIM |  |
| 1.6- Mão Mecânica? |  | X |
| 1.7- Sistema de Gaveta? |  | X |
| 1.8- Sistema de alimentação por gravidade? |  | X |
| 1.9- Sistema de alimentação por remoção pneumática? |  | X |
| 1.10- Sistema de bandeja rotativa? |  | X |
| 1.11- Foto-célula ou cortina de luz? |  | X |
| 1.12- Comando bi-manual com simultaneidade? |  | X |
| 1.13- Transportador de alimentação? | SIM |  |
| 1.14- Pinças magnéticas/mecânicas? |  | X |
| 1.15-Tenazes? |  | X |
| 1.16- Parada imediata do martelo antes do PMI quando retirada a mão de um dos botões do bi-manual? |  | X |
| 1.17- Circuitos de comando com duplo canal? |  | X |
| 1.18- Tem plano de manutenção? | SIM |  |
| 1.19- Válvula de segurança específica para prensas? |  | X |
| 1.20- Caixa de proteção nos pedais, Acionamento pneumático? |  | X |
| 1.21- Proteção para trabalho em altura (acima de 2m) ? |  | X |
| 1.22- Botão de emergência em todos os pontos de acesso? | SIM |  |
| 1.23- Grades de proteção para acesso? |  | X |
| 1.24- Proteção de bielas ( engate por chavetas) ? |  | X |
| 1.25 – Proteção total da roldana e correia |  | X |
| 9.9- IDENTIFICAÇÃO: C02 |
| EQUIPAMENTO | PRENSA FREIO FRICÇÃO | FABRICANTE | MABU |
| ALIMENTAÇÃO | AUTOMÁTICA | MODELO | 25VPM |
| CAPACIDADE | 12 TON | ANO FAB. | 2007 |
| LOCAL | PRODUÇÃO | NÚMERO DE SÉRIE | 12230 |

| SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO | ATENDE AO PPRPS ? | NÃO SE APLICA |
| --- | --- | --- |
| 1.3- Calços de segurança pintados na cor laranja? | NÃO |  |
| 1.4- Ferramenta Fechada? | SIM |  |
| 1.5- Enclausuramento da zona de prensagem que não permite o ingresso da mão do operador? | SIM |  |
| 1.6- Mão Mecânica? |  | X |
| 1.7- Sistema de Gaveta? |  | X |
| 1.8- Sistema de alimentação por gravidade? |  | X |
| 1.9- Sistema de alimentação por remoção pneumática? |  | X |
| 1.10- Sistema de bandeja rotativa? |  | X |
| 1.11- Foto-célula ou cortina de luz? |  | X |
| 1.12- Comando bi-manual com simultaneidade? |  | X |
| 1.13- Transportador de alimentação? | SIM |  |
| 1.14- Pinças magnéticas/mecânicas? |  | X |
| 1.15-Tenazes? |  | X |
| 1.16- Parada imediata do martelo antes do PMI quando retirada a mão de um dos botões do bi-manual? |  | X |
| 1.17- Circuitos de comando com duplo canal? |  | X |
| 1.18- Tem plano de manutenção? | SIM |  |
| 1.19- Válvula de segurança específica para prensas? |  | X |
| 1.20- Caixa de proteção nos pedais, Acionamento pneumático? |  | X |
| 1.21- Proteção para trabalho em altura (acima de 2m) ? |  | X |
| 1.22- Botão de emergência em todos os pontos de acesso? | SIM |  |
| 1.23- Grades de proteção para acesso? |  | X |
| 1.24- Proteção de bielas ( engate por chavetas) ? |  | X |
| 1.25 – Proteção total da roldana e correia |  | X |
| 9.10- IDENTIFICAÇÃO: C03 |
| EQUIPAMENTO | PRENSA FREIO FRICÇÃO | FABRICANTE | MABU |
| ALIMENTAÇÃO | AUTOMÁTICA | MODELO | 25VPM |
| CAPACIDADE | 12 TON | ANO FAB. | 1989 |
| LOCAL | PRODUÇÃO | NÚMERO DE SÉRIE | 2202 |

| SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO | ATENDE AO PPRPS ? | NÃO SE APLICA |
| --- | --- | --- |
| 1.3- Calços de segurança pintados na cor laranja? | NÃO |  |
| 1.4- Ferramenta Fechada? | SIM |  |
| 1.5- Enclausuramento da zona de prensagem que não permite o ingresso da mão do operador? | SIM |  |
| 1.6- Mão Mecânica? |  | X |
| 1.7- Sistema de Gaveta? |  | X |
| 1.8- Sistema de alimentação por gravidade? |  | X |
| 1.9- Sistema de alimentação por remoção pneumática? |  | X |
| 1.10- Sistema de bandeja rotativa? |  | X |
| 1.11- Foto-célula ou cortina de luz? |  | X |
| 1.12- Comando bi-manual com simultaneidade? |  | X |
| 1.13- Transportador de alimentação? | SIM |  |
| 1.14- Pinças magnéticas/mecânicas? |  | X |
| 1.15-Tenazes? |  | X |
| 1.16- Parada imediata do martelo antes do PMI quando retirada a mão de um dos botões do bi-manual? |  | X |
| 1.17- Circuitos de comando com duplo canal? |  | X |
| 1.18- Tem plano de manutenção? | SIM |  |
| 1.19- Válvula de segurança específica para prensas? |  | X |
| 1.20- Caixa de proteção nos pedais, Acionamento pneumático? |  | X |
| 1.21- Proteção para trabalho em altura (acima de 2m) ? |  | X |
| 1.22- Botão de emergência em todos os pontos de acesso? | SIM |  |
| 1.23- Grades de proteção para acesso? |  | X |
| 1.24- Proteção de bielas ( engate por chavetas) ? |  | X |
| 1.25 – Proteção total da roldana e correia |  | X |

10 - CRONOGRAMA DE CORREÇÃO

| ITEM | EQUIPAMENTO | CORREÇÃO NECESSÁRIA | PRAZO | RESPONSÁVEL | ASSINATURA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, C01, C02, C03 | Pintar os calços na cor laranja |  |  |  |
| 1.5 | S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, C01, C02, C03 | Instalar proteção na zona de prensagem que não permita o ingresso das mãos do operador |  |  |  |
| 1.24 | S8, S9 | Instalar proteção contra queda da biela |  |  |  |
| 1.25 | S8, S9 | Instalar proteção frontal nas roldanas |  |  |  |
| -X- | C01, C02, C03 | Instalar grade de proteção ao acesso acidental das partes móveis dos alimentadores |  |  |  |
| -X- | S2, S3, S4, S5, S6, S7, C01, C02, C03 | Instalar sistema de proteção eletro-eletrônico que impeça o funcionamento quando as portas forem abertas |  |  |  |

#### 11- PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA EM PRENSAS

Para operar este equipamento é necessário, para sua maior segurança, seguir as recomendações abaixo relacionadas.

01 – Utilize os E.P.Is – Equipamento de Proteção Individual, que lhe for fornecido;

02 – Antes de iniciar o trabalho verifique se as condições gerais do equipamento, vazamento de óleo, trincas ou rachaduras. Se as ferramentas estão bem fixadas nas bases da prensa;

03 – Ao iniciar o trabalho, verifique novamente as condições gerais do equipamento (barulhos anormais)

04 – Se durante o funcionamento da máquina você sentir qualquer alteração no modo de operação, interrompa o trabalho imediatamente e comunique o fato ao superior imediato.

05 – Nas trocas de ferramentas/matrizes, desligue primeiro a máquina, calce a base superior com um calço de madeira ou similar e certifique-se de que as matrizes/ferramentas foram bem calçadas e fixadas.

06 – Mantenha a máquina sempre limpa (isenta de óleo), evitando que espirre/respingue óleo em você ou no companheiro de trabalho.

07 – Evite ao máximo apoiar-se no corpo da máquina, principalmente próximo as partes da mesma.

08 – Nas paradas de serviço e na medida do possível, limpe o local de trabalho, a máquina e os equipamentos utilizados e verifique as condições gerais dos mesmos.

09 – Não faça consertos elétricos ou mecânicos no equipamento, se você não foi treinado e autorizado.

10 – Não limpe ou lubrifique as partes móveis do equipamento em movimento.

11 – Não permita que pessoas estranhas ao serviço ou não autorizadas mexam nos comandos do equipamento.

12 – Execute seu trabalho sempre com cuidado, atenção e concentração.

13 – Se você tiver dúvidas para executar o seu trabalho, esclareça-as primeiro para somente depois executá-lo.

14 – Ao término do trabalho desligue o equipamento.

15 – Mantenha o local de trabalho sempre limpo e organizado.

12- RECOMENDAÇÕES

- Orientamos a utilização de ferramenta ou matriz fechada. Este cuidado deve ser tomado no ato da concepção do estampo para a prensa. É claro que determinados tipos de peças não podem ser confeccionados neste tipo de estampo. O estampo é fechado de tal modo que permita o ingresso apenas do material e não permita o ingresso da mão humana. Oferece segurança total.

- Uma operação com prensa só pode ser considerada segura se o funcionário não colocar as suas mãos na zona de operação.

- A manutenção é uma atividade primordial para a segurança dos operadores e para o bom funcionamento dos equipamentos.

- A rede de ar-comprimido de alimentação de prensas deve ter um sistema que garanta a eficiência das válvulas de segurança.

- Revisar o P.P.R.P.S anualmente.

- O treinamento para operadores de prensas e similares terá a validade de um ano, devendo passarem por reciclagem após este período.

MÁQUINA OU EQUIPAMENTO SEGURO É AQUELE NO QUAL O OPERADOR, MESMO QUE QUEIRA, NÃO CONSEGUIRÁ SE MACHUCAR.

13 – APROVAÇÃO

## ___________________________________			 __________________________________________

Chefe de Manutenção				                 Engenheiro de segurança

## RG:			                               			 CREA

ANEXO 1

PROCEDIMENTO PARA TROCA DE ESTAMPOS

– OBJETIVOS:

Sistematizar e otimizar o tempo de troca de estampos, preservando a saúde e a integridade física dos funcionários.

– ÁREA DE AÇÃO:

Setor de manutenção e preparação.

– PERÍODO DE AÇÃO

Início: Novembro 2008

Término: Indeterminado

– MEDIDAS E DEFINIÇÕES:

As medidas abaixo deverão ser rigorosamente obedecidas:

– Somente funcionários treinados e autorizados poderão fazer troca de estampos.

– Para toda preparação e troca de estampos, haverá um responsável pela operação

– O responsável pela troca de estampos receberá a denominação de Preparador de Máquinas

– A troca de estampos será efetuada sempre pelo preparador de máquinas, sendo que o mesmo é treinado para tal fim.

A  troca de estampos será feita por uma equipe de profissionais. Essa equipe será composta, no mínimo, por dois funcionários.

– Faz parte integrante deste procedimento um documento denominado chek-list, que contém a seqüência lógica da troca e/ou colocação de estampos.

– Será de inteira responsabilidade do preparador de máquinas a conferência do CHEC-LIST em cada atividade realizada durante o processo de troca de estampo

– Somente o preparador de máquinas ou alguém por ele autorizado poderá testar os comandos e/ou acionar a prensa .

- A ajustagem e manutenção dos estampos e as ligações para os tipos de acionamento e proteção somente poderão ser executados pelo preparador de máquinas.

- Para fixação do estampo, devem ser usados somente parafusos e calços normalizados, de acordo com especificação abaixo:

- Tirantes..................Norma DIN 6379.

- Porca T...................Norma DIN 502

- Porca Alta..............Norma DIN 6330.

- Arruela Lisa...........Norma DIN 6334.

| CHECK LIST PARA A TROCA DE ESTAMPOS PRENSA EXCÊNTRICA |
| --- |
| PRENSA Nº | FUNCIONÁRIO | DATA __/__/__ |
| ITEM | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | SIM | NÃO |
|  | RETIRADA DE ESTAMPO |  |  |
| 1 | Deixar uma peça em cada estágio |  |  |
| 2 | Tirar a pressão do martelo e aciona a prensa até 180( |  |  |
| 3 | Soltar os parafusos do lado superior e inferior do estampo |  |  |
| 4 | Soltar os parafusos da base |  |  |
| 5 | Colocar o martelo no ponto morto superior |  |  |
| 6 | Colocar os calços de sustentação |  |  |
| 7 | Colocar os tampões nos furos da mesa |  |  |
|  | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES |  |  |
|  | COLOCAÇÃO DO ESTAMPO |  |  |
| 1 | Providenciar os pinos da almofada, conforme plano de preparo |  |  |
| 2 | Retirar os tampões da mesa e colocar os pinos da almofada |  |  |
| 3 | Baixar a almofada até os pinos ficarem no plano da mesa |  |  |
| 4 | Regular a abertura do martelo, de acordo com o tamanho do estampo |  |  |
| 5 | Puxar o estampo para dentro da mesa |  |  |
| 6 | Ajustar o estampo no centro da mesa |  |  |
| 7 | Acionar a prensa aos poucos para encaixar os pinos de ar |  |  |
| 8 | Limitar o martelo na parte superior |  |  |
| 9 | Fixar o estampo na parte superior e inferior |  |  |
| 10 | Conferir visualmente a fixação |  |  |
| 11 | Regular a pressão do trabalho |  |  |
| 12 | Colocar a prensa para produzir |  |  |