# RISCOS OCUPACIONAIS - ELETRICISTAS

## ESPECIALIDADE: ELECTRICISTA

RISCOS LABORAIS

- DESCRIÇÃO DA ESPECIALIDADE :

O eletricista executa todo tipo de instalações eléctricas, de iluminação ou força, realiza também suas manutenções.

- TAREFAS QUE REALIZA:-

- Realiza instalações elétricas provisórias e definitivas.

- Executa instalações de iluminações.

- Executa instalações de força: motores monofásicos, trifásicos, moto-bombas e motogeradores.

- Instala botoeiras de comando de equipamentos.

- Constrõe malhas de terra e efetua suas medições posteriores.

- Traça e executa canalizações aéreas e subterrâneas.

- Prepara, conduz cabos  e  coloca tubos  galvanizados para receber condutores.

- Executa trabalhos em postes, instala ferramentas e cabo elétrico aéreo.

- Corta todo tipo de materiais para embutir em canalizações.

- Prepara tubos plásticos, corta, prende, executa curvas  com calor.

- Fixa canalizações e conecta a painéis de controle elétrico.

- Realiza montagem de escadarias e bandejas porta-condutores.

- Solda todo tipo de terminais para condutores.

- Levanta e transporta elementos pesados.

2.	LOCAIS DE TRABALHO

- Realiza serviços no exterior e interior dos prédios.

- Trabalha a nivel do solo em instalação de canalizações, alambrado, montagem de painéis ou em substações elétricas.

- Trabalha baixo do nivel do solo em instalação de canalizações subterrâneas, ou alvenaria, na  construção de malhas de terra e câmaras de inspeções.

- Em altura na montagem e manutenção de línhas aéreas, instalação de escadarias e bandejas porta-condutores, em alambrado e postes.

- Circula por toda a obra, por escadas, passarelas, andaimes, etc. para deslocar-se a sua área de trabalho.

3.	 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

- Carrinhos de transporte, ponteiros, Chaves de fendas.

- Alicates, formões, Furadeiras, Makitas, estiletes, facas.

- Lima, serra, brocas, serras copa.

- formões

- Prensas

- Galletera, taladro, caladoras.

- Maçarico a gás

- Terminais elétricos.

- Instrumentos para medir voltagem, intensidade da corrente, potência, etc.

- SUB-ESPECIALIDADES

- Instalador elétrico.

- Eletricista montador.

- Eletricista instrumentista.

- RISCOS PRESENTES

- NAS TAREFAS

- Contato com partículas que pode afetar os olhos ou em corte de materiais com fornalhas para aquecimento de peças e fôrnos a perfurar com serras copa e serviços furadeiras.

- Contato com elementos cortantes ou punçantes na manipulação de ferramentas de  especialidade, com materiais cortantes.

- Contato com energia elétrica na execução e  manutenção de instalações elétricas vivas ou com ferramentas elétricas.

- Contato com elementos quentes em  processos de dobras de tubos  com calor ou soldando terminais.

- Queda do mesmo nivel ao circular pela obra, por acumulação de diversos materiais que impeção de caminhar de forma correta.

- Quedas de altura na execução  ou manutenção de instalações elétricas aéreas.

- Golpes na mão ou pés por diversos elementos que possam existir nas superfícies de trabalho e em na manipulação de materiais ou ferramentas da especialidade.

- Sobre esforços no manejo de materiales e peças ou partes de equipamentos ao realizar forças com ferramentas da especialidade.

- NO LOCAL DE TRABALHO

- Quedas por zonas de circulação obstruidas.

- Quedas de andaimes  móveis.

- Quedas em telhado shaft ou aberturas de instalações sem proteção.

- Pisos escorregadios  pela  humidade ou óleos.

- Painéis elétricos provisórios sem tampa  ou  conexões  com cabos vivos.

- Deslocamentos em excavações de beirais, por derrubada das paredes.

- Explosão ou incêndio por presença de combustível nas cercanías dos locais de soldas ou corte com guilhotina, serra elétrica, etc.

- Cavaletes, escadas ou andaimes  mal construidos ou deficientemente estruturados.

- Frentes de trabalho em níveis baixos, sem proteção ante a queda de objetos dos pisos superiores.

- MEDIDAS PREVENTIVAS

- NAS TAREFAS

- Usar os elementos de proteção pessoal necessários ao risco a cobrir.

- Usar somente ferramentas elétricas que contém com suas proteções, cabos, tomadas e extensões em bom estado.

- Nunca desarmar-las, sem desconectar sua alimentação.

- Evitar trabalhar em instalações com energia, desconectar antes de intervir nos circuitos.

- Em trabalhos sobre andaimes, assegurar-se que o andaime esteja aplumado, nivelado, com suas respectivas diagonais, paralelo e preso ao edifício, que conta pelo menos no mínimo com quatro tabuas travados e para-peito de proteção, ademais deve-se evitar o acúmulo de materiais que possam dificultar  a circulação por eles ou sobrecarregar excesivamente a plataforma de trabalho.

- Ao trabalhar sobre escadas, assegurar-se que a escala esteja bem construida, que se apoia firmemente no piso, com um ângulo que assegure sua estabilidade ao subir ou baixar e nunca descer dando as costas  para a escada.

- Ao trabalhar sobre escadas tipo tesouras, assegurar-se que a escala esteja bem construida, com bases antideslizantes e que conte com segurança evitar sua abertura.

- Trabalhar com moldes para termofusões e boas condições, sem perfurações.

- Na execução de instalações elétricas aéreas apoiar firmemente a escada e trabalhar com cinturão de segurança com trávaao redor do poste.

- Ao realizar as atividades de levantamento de cargas, evitar as repetições  sem intervalos de descanso, assegurar-se de dobrar os joelhos para recolher cargas do solo e evitar de girar o tronco com carga em seus braços.

- NO LOCAL DE TRABALHO

- Realizar as instalações elétricas provisórias aéreas, para evitar o contato com água, umidade e que possam deteriorar-se.

- Realizar para colocação em sub-solo todos os equipsmentos elétricos como botoeiras, grúas torre, etc.

- Nos serviços de excavação não permitir ferramentas que produzam vibração nas cercanias destas e estar atento a movimentos das paredes da excavações, aparição de trincas ao borde e  a presença de infiltrações de água.

- Evitar realizar serviços de corte com cortador de parede elétrico, makita, ou usar extenções elétricas, em locais onde existam materiais combustíveis.

- Solicitar o reforço de cavaletes ou andaimes que se observem mal estruturados.

- Ao realizar serviços em primeiros níveis, assegurar-se de estar protegido ante a queda de objetos.

- Mantenha seu local de trabalho limpo e ordenado, evite acumulo de dejetos impregnados com líquidos combustíveis e mantenha sempre um extintor pronto em caso de necessidade.

- RESTRIÇÕES FÍSICAS

Considera-se as seguintes restrições, controladas, não deveram ser impedimento para realizar os trabalhos de especialidade, mas em caso de não estar controladas mediante tratamento médico, podem implicar um risco para a segurança pessoal do trabalhador ou para seus companheiros de trabalhos.

  - EM LOCAIS ALTOS

- Epilepsia.

- Vertigem

- Problemas de equilíbrio ou visuais.

- Má cordenação motora.

  - EM ALTURA GEOGRÁFICA

- Hipertensão arterial.

- Problemas respiratórios.

  - NAS TAREFAS

- Dores lombares crônicos.

- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM USADOS

- Capacetes e sapatos de segurança de forma permanente.

- Luvas de couro para manipular materiais cortantes e para esquentar tubos.

- Plataforma isolada e luvas para próprias para trabalhos elétricos em alta tensão.

- Protetor auditivo, facial e respirador no uso fornos.

- Protetor facial na construção de malhas de terra, por efeito das termofusões.

- Cinturão de segurança, com tráva-quedas quando o serviço fôr em altura.

- Cinturão de segurança quando o trabalho fôr em postes

##### GLOSSÁRIO

Epilepsia: enfermidade nervosa que se caracteriza por convulsões recorrentes a perda da consciência.

Hipertensão: aumento da pressão sanguínea que podem trazer como conseqűências insuficiências cardíacas ou acidentes cérebro-vasculares.

Linheiro: sujeito que trabalha em postes de alvenaria com línhas de corrente.

Vertigem : sensação de insegurança e mêdo a precipitar-se desde uma altura, ao acercar-se da borda desta, ou as vezes ao ver-se acercar-se a outra persona. Físicamente se acompanha de temor e flexibilidade nas pernas e opresão gástrica.

#### DADOS DA EMPRESA

#### NOME TRABALHADOR:__________________________

RAZÃO SOCIAL

:					      	      REGISTRO:_______________________________

_______________________________________________

DIREÇÃO DA EMPRESA:

FICHA:

_______________________________________________

NOME E CARGO RESPONSÁVEL DA  EMPRESA       	      FIRMA: _________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

# Text boxes

N

I

C

O

B

E

L

O

@

h

o

t

m

a

I

L

.

c

o

m

N

I

C

O

B

E

L

O

@

h

o

t

m

a

I

L

.

c

o

m

N

I

C

O

B

E

L

O

@

h

o

t

m

a

I

L

.

c

o

m